РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении  «Программы комплексного

развития коммунальной   инфраструктуры

муниципального образования   «Кутейниковское

сельское  поселение» на 2012 – 2015 гг.

и на период до 2025  года»

Принято Собранием депутатов                                   09 ноября  2012 года

1. Утвердить  «Программу комплексного развития коммунальной   инфраструктуры муниципального образования   «Кутейниковское сельское  поселение» на 2012 – 2015 гг. и на период до 2025  года» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального     опубликования.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                      Щука А.П.

| ст.Кутейниковская 09.11.2012г. № 4 |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение к решению

Собрания депутатов

№ 4 от 09.11.2012г

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

"Кутейниковское  сельское поселение"

Зимовниковского райна

Ростовской области

на 2012-2015гг и на период до 2025 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

"Кутейниковское  сельское поселение"

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение" Зимовниковского района, Ростовской обл. на 2012-2015гг и на период до 2025 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Генеральный план муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение" Зимовниковского района, Ростовской обл., – Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы. – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: высокая степень износа основных фондов; высокий уровень повреждений на 1 км сетей; несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования " Кутейниковское сельское поселение ". Организации коммунального комплекса Зимовниковского района, Ростовской области -ОАО«МРСК Юга»,ОАО«Ростовоблгаз», МУП ЖКС КСП |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение" Зимовниковского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 -2015 и на период до 2025 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2025 годы. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Газоснабжение Капитальное строительство газораспределительных сетей в ст.Кутейниковская, х. Иловайский. Газификацию населенных пунктов Кутейниковского сельского поселения предлагается осуществить в соответствии со схемой ОАО «Гипрониигаз» от АГРС «Зимовники». Установка приборов учета. |
|  | 2. Электроснабжение .Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов Кутейниковского сельского поселения. |
|  | 3. Водоснабжение Капитальный ремонт водопровода в ст. Кутейниковская Установка приборов учета. Установка пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях. Строительство новой артезианской скважины. Капитальный ремонт и реконструкция в хуторе Харьковский существующих сетей водопровода с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях. Замена водонапорных башен. 4. Другие отрасли . Капитальный ремонт здания администрации |
|  | Объем финансирования Программы составляет 288335,1 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Газоснабжение: 78 595,6 тыс. руб., Водоснабжение: 117329,5 тыс.руб., Электроснабжение: 31060,0 тыс. руб., Водоотведение: 55000,0 тыс. руб., ТБО: 6350,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 год – 42 692,7 тыс.руб. 2013год – 18 349,0 тыс.руб., 2014 год – 7 423,4 тыс.руб, 2015 год – 50270,0 тыс.руб. Период до 2025 года – 169600,0 тыс.руб. Источники финансирования Программы: -областной (федеральный) бюджет – 230745,9 тыс.руб; -местный бюджет - 18589,2 тыс.руб.; -внебюджетные источники – 39000,0 тыс.руб. |
| Объем и источники финансирования Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Кутейниковского сельского поселения ; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Кутейниковского сельского поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Кутейниковское сельское поселение» Зимовниковского района Ростовской области Координатором Программы является Администрация муниципального образования « Кутейниковское сельское поселение» |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования « Кутейниковское сельское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кутейниковское  сельское поселение» на 2012 – 2015 и на период до 2025 г разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Кутейниковское  сельское поселение» и в соответствии с Генеральным планом  Кутейниковского   сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения,  водоснабжения, газоснабжения, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Кутейниковского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Территория

Кутейниковское сельское поселение включает 10 селений Зимовниковского района с центром в  ст. Кутейниковская. Это поселение расположено в Сальских степях на юго-востоке Ростовской области в пределах Юго-Восточного внутриобластного района на границе с Восточным внутриобластным районом. Поселение занимает крайний северо-запад  Зимовниковского района на обоих берегах р. Бол. Куберле – левом притоке реки Сал. Территория сельского поселения занимает площадь 384,93 км2 и граничит на севере – с Верхнесеребряковским, на  востоке – с Ленинским сельскими поселениями Зимовниковского района, на западе – с Мартыновским, на  юге – с Орловским районами.

В Кутейниковском сельском поселении население размещается в 10  населённых пунктах: административном центре ст. Кутейниковская (1217 чел.), 8 хуторах:  Харьковском (478 чел.), Иловайском (339 чел.), Садовском (120 чел.), Петровском (93 чел.), Новолодине (85 чел.), Калинине (56 чел.), Жирном (32 чел.), Трудовом (8 чел.) и ст. ж-д Кутейниково (44 чел.). Хозяйственный профиль поселения - преимущественно аграрный. Сельскохозяйственными организациями являются с/а «Заря», ООО «Иловайское», к/з «Харьковский».  В сельском поселении не имеется промышленных предприятий. Функции центра районного обслуживания по отношению к Кутейниковскому сельскому поселению выполняет пос. Зимовники Зимовниковского сельского поселения.

Климат

Территория Кутейниковсого сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса. Для неё характерна мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето с частыми засухами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +8,40С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации - 32950С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе -6,70С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -350С. Продолжительность устойчивых морозов 72 дня

Лето жаркое, средняя месячная температура воздуха в июле составляет 23,50 С; максимальная температура достигает 420С. Безморозный период составляет 164дня.

Увлажнение неустойчивое. Годовая сумма осадков - 379 мм. В теплый период выпадает 248мм осадков.

Число дней со снежным покровом составляет 73 дня.  За зиму его средняя из максимальных высот составляет 13см. В связи с частыми оттепелями снежный покров за зиму неоднократно тает и вновь образуется. Доля зим с отсутствием устойчивого снежного покрова – 30%. Возможен круглогодичный выпас скота на пастбищах. Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,44. В теплый период часто наблюдаются суховеи.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные).

Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4м/с. Среднемесячные значения достигают  6,8м/с в феврале и уменьшаются до 4,1м/с в августе.

Рельеф.

В геоморфологическом отношении территория Кутейниковского сельского поселения расположена в пределах Сальско-Манычской аккумулятивно-денудационной равнины на складчатых структурах вала Карпинского.

Равнина характеризуется асимметричным строением склонов. Территория сельского поселения расположена на более пологом склоне, обращенном к реке Сал. Участки, лишенные сплошного растительного покрова, подвержены дефляции  с формированием типичных котловин выдувания.

Почвы.

Преобладающими являются темно-каштановые почвы. В пойме рек распространены луговые почвы, а на юге поселения - южные черноземы. Почвообразующие породы представлены в основном лессовидными суглинками.

Для темно-каштановых почв свойственно слабое гумусонакопление (2-4%) и малая биологическая аккумуляция азота и фосфора. Средняя мощность гумусового слоя - 26см, содержание гумуса в пахотном слое составляет 3,2-3,4%, общие его запасы по профилю 150-160т/га.

Общая площадь земель Кутейниковского сельского поселения в административных границах  составляет 384,93 км2. В структуре земельного фонда преобладают земли сельскохозяйственного назначения (94,8%),  земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения составляют – 1,0%, земли лесного фонда – 0,1%, земли водного фонда 1,3% (табл. 3).

В поселении насчитывается 10 сельских населенных пунктов общей площадью – 2,5 км2, что составляет 0,7 % от общей площади сельского поселения.

Распределение земельного фонда по категориям

| Категории земель | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 36487,9 | 94,8 |
| Земли населенных пунктов | 251 | 0,7 |
| Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения | 385 | 1,0 |
| Земли лесного фонда | 43 | 0,1 |
| Земли водного фонда | 514 | 1,3 |
| Прочие земли (запаса) | 812,1 | 2,1 |
| Итого земель в административных границах | 38493 | 100 |

В структуре земель сельскохозяйственного назначения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья. Среди них преобладают пашни (64%) и незначительную долю занимают многолетние насаждения (2%) (рис. 2).

В результате земельной реформы в ведение сельских органов самоуправления переданы земли для удовлетворения потребностей граждан в земельных участках, что подразумевает ведение личного подсобного хозяйства, садоводство и другие цели. Площадь земель, находящихся в ведении сельских органов самоуправления, увеличивается. Увеличение площади произошло в связи с передачей в ведение органов местного самоуправления земель, ранее входивших в состав земель сельскохозяйственного назначения.

Геологическое строение.

Территория сельского поселения сложена осадочными дисперсными глинистыми отложениями  четвертичного возраста, которые перекрыты почвенно-гумусированным комплексом.

На территории поселения наблюдается проявление ряда экзогенных геологических процессов, среди которых наибольшее развитие получили эрозионные (водные и ветровые) и просадочные процессы.

При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах должны быть предусмотрены все мероприятия, предотвращающие просадочные явления.

Застройка населенных пунктов, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков.

Влияние на природу и геологическую среду оказывают трассы коммуникаций. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое и механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Природные условия территории Кутейниковского сельского поселения по инженерно-геологическим условиям относятся  к III категории сложности.

Грунтовые воды встречаются на глубине от 5,4 до 14,1 м от поверхности земли. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков в грунты.

Амплитуда сезонного колебания составляет 1,0-1,5 м. При дальнейшем инженерном освоении территории и увеличении техногенной нагрузки возможно повышение уровня грунтовых вод и подтопление.

По химическому составу грунтовые воды сульфатно-кальциевые. Грунтовые воды имеют общую минерализацию 3470-3548 мг/л. Содержание сульфатов в пересчете на S042- - 2004 - 7930мг/л, хлоридов в пересчете на Сl – - от 227 - 1384мг/л при содержании НС03-  - 9,19мг-экв/л.

Подземные воды агрессивны по содержанию сульфатов и хлоридов, по остальным показателям – не агрессивны.

В толще грунтов, слагающих территорию поселения, по генетическому принципу, номенклатурному виду и особенностям физико-механических свойств грунтов до глубины 19м выделено 3 инженерно-геологических элемента.

Исходя из содержания сульфатов грунты могут проявлять агрессивные свойства  к бетонным, железобетонным и металлическим конструкциям.

Глубина промерзания грунтов 0,85м.

По сейсмическим свойствам грунтов территория относится ко второй категории. По сейсмической опасности территория сейсмически не опасна.

Специфическими грунтами на территории поселения являются просадочные грунты.

Просадочными являются суглинки. Проявление просадочных свойств наблюдается до глубины 13,5м. Просадка грунта под действием собственного веса  составляет от 4,5 до 28см. Тип грунтовых условий по просадочности  в границе поселения может быть  I и II.

Ландшафтно-рекреационный потенциал

По ландшафтному районированию территория Кутейниковского сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (полузасушливых) степных ландшафтов.

Комплексная характеристика территории с выводом для интегральных целей территориального развития приведена ниже, в таблице ___.

Принцип оценки ландшафтов для функционального использования территории:

I – наиболее благоприятные;

II – благоприятные;

III – выборочно благоприятные;

IV – непригодные.

На территории поселения туризм не развит. Наибольшей рекреационной ценностью обладают прибрежные ландшафты (вдоль реки). Реки в пределах поселения ограниченно пригодны для купания и не пригодны для организации водных видов спорта из-за маловодности летом и недопустимого для рекреации санитарно-эпидемиологического состояния воды.

Оценка ландшафтов

| Подтип | Природные ландшафты | Функциональное значение | Комплексная характеристика | Интегрированные цели территориального развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство | Сельское хозяйство | Лесное хозяйство | Рекреация |  |  |
|  |  |  |  |  | Многофункциональный отдых | Туризм | Любительский промысел |  |  |
| Степной | Лёссовые ступенчатые равнины с суффозионно-просадочными формами с дерновинно-злаковой степью на каштановых почвах в комплексе солонцов | III | III | IV | IV | III | III | Ландшафты, поврежденные процессами прогрессирующего опустынивания, дефляции почв, пастбищной дигрессии, угнетенность лесополос. | Улучшение с переводом в категорию экстенсивного развития. Перевод низкобонитетной пашни в пастбищно-сенокосные угодья. |
|  | Возвышенные, холмистые и покатые равнины с овражно-балочным расчленением с обедненной степью на маломощных южных черноземах. | III | II | III | IV | IV | III | Высокоинтенсивное сельское хозяйство. Развитие эрозионных процессов, деградация земель. | Сохранение современного экстенсивного использования в сочетании с повышением продуктивности деградированных земель. |
| Луговой | Пойма с засоленными лугами на комплексных почвах | III | IV | IV | III | II | II | Высокий средоформирующий потенциал. Регулирование стока. Охрана поверхностных вод и ценных пойменно-долинных ландшафтов. | Экстенсивное использование развивается и поддерживается посредством индивидуальных проектов. Многофункциональная рекреация, развитие баз любительского промысла. |

На территории поселения могут активно развиваться отдых выходного дня и любительский лов.

## Гидрография

##### Положение территории поселения в пределах степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети. Основу гидрографической сети составляет река  Большая Куберле и ее левый приток река Двойная.

##### Естественный водный режим в значительной мере искажен оросительными каналами. Наиболее крупными являются Верхнесальский и Орловский оросительные каналы.

Гидрографическая сеть на территории Кутейниковского сельского поселения представлена реками Большая Куберле (133 км) и ее левым притоком –  рекой Двойная (73 км).

Река Большая Куберле является левобережным притоком реки Сал и полностью расположена на территории Ростовской области. Водосбор имеет вытянутую форму, ориентированную с юга на север. Русло реки извилистое. Его ширина по урезу воды колеблется в пределах от 30 до 60 м.

На территории Кутейниковского сельского поселения не имеется гидротехнических сооружений.

##### Уровенный режим

Подтопление дворов возможно за счет обильного снеготаяния и отсутствия технической возможности отвода талых вод. Это подтопление обусловлено природным ландшафтом местности и заграждениями застроек частных домов.

Мероприятия по предотвращению этих опасных явлений предусмотрены проектом вертикальной планировки населенных пунктов. Зона проведения мероприятий по расчистке русла отображена на генплане поселка.

Лесные ресурсы.

Естественная растительность

Территория Зимовниковского района входит в Доно-Сальский ботанико-географический район. Растительность Кутейниковского сельского поселения относится к дерновинно-злаковой степи, умеренно-сухой и сухой в комплексе со степными солонцами. Встречаются остепененные луга. В балках встречаются низкие кустарники.

Луга представлены остепененным подтипом. Преобладают типчак, ковыль, белая полынь, ромашка, шалфей, тысячелистник, житняк, пырей. В составе травостоя встречаются мезофильные и ксерофильные степные виды.

Степные ландшафты представлены дерновинно-злаковой растительностью. В настоящее время целинные степи почти полностью распаханы.

Древесно-кустарниковая растительность встречается, главным образом, в лесах, площадь которых составляет 43 га, и в лесополосах из акации белой и жёлтой, клёна, вяза и др.

На территории Кутейниковского сельского поселения растительность представлена степной растительностью пастбищ, садами на приусадебных участках жителей, рядовыми посадками на улицах, парком и скверами населённых пунктов, зелёными насаждениями на участках школы и детского сада, а также защитными насаждениями.

Зеленые насаждения

В настоящее время зеленый фонд сельского поселения включает в себя насаждения селитебной зоны (парк, бульвар, озелененные территории жилой застройки, учебных детских и медицинских учреждений, плоскостных открытых спортивных сооружений, зеленые насаждения улиц и т.д.) и внеселитебные насаждения озеленение санитарно-защитных зон, лесополосы, посадки кустарника и прочие насаждения, расположенные в границах сельского

Озеленение селитебной зоны организовано традиционно. Участки индивидуальных жилых домов заняты в основном садами и огородами.

Зеленые насаждения улиц представлены рядовыми посадками деревьев и кустарников. Преобладающими породами в озеленении сельского поселения являются вяз, акация, тополь, ель.

Реестр зелёных насаждений на территории

Кутейниковского сельского поселения на 2012 г.

| № учётного участка | Вид насаждений | Кол-во шт. | Состав древостоя | Возраст | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Групповая посадка | 637 000 | акация | 42 года | удовлетворительное |
| 2 | Групповая посадка | 7200 | вяз | 48 лет | удовлетворительное |
| 3 | Рядовая посадка | 3200 | клён | 55 лет | удовлетворительное |
| 4 | Рядовая посадка | 21000 | тополь | 50 лет | удовлетворительное |
| 5 | Групповая посадка | 39 | сосна | 15 лет | удовлетворительное |
| 6 | Газон | площадь 6000 м2 | - | 15 лет | удовлетворительное |
| 7 | Цветник | площадь 500 м2 | - | 25 лет | удовлетворительное |

Животный мир

Животный мир претерпел  значительные изменения в результате длительного разностороннего воздействия человека. Наиболее значительные изменения произошли вследствие застройки и распашки. Рыхление почвы и смена растительного покрова создали для многих животных неблагоприятную обстановку и привели к изменению видового состава.

Из представителей фауны на территории Зимовниковского района встречаются следующие представители Красной книги Ростовской области:

- болотная черепаха, водяной и обыкновенный ужи;

- дрофа, журавль-красавка, степной орёл;

- сурок, олень;

- насекомые: коромысло синее, стрекоза перевязанная, богомол Эмпуза, боливария короткокрылая, алозимус двупятнистый, жужелица полевая, корнегрыз сарептский, красотел пахучий, листоед азиатский, шипорог вооруженный, аскалаф пестрый, сколия степная, или мохнатая, сколия-гигант или пятнистая, бражник средний винный, махаон обыкновенный, подалирий.

На территории Зимовниковского района (а значит, и на территории Кутейниковского сельского поселения) могут встретиться такие редкие виды как полоз желтобрюхий, ёж ушастый. Возможны залёты стервятника и миграционный путь дрофы.

Сельскохозяйственная деятельность человека дурно сказалась на сохранности некоторых видов флоры и фауны. Например, обитатель целинных и давно непаханных залежей толстун степной (он же шароглав многобугорчатый), предпочитающий участки разнотравно-дерновинно-злаковой степи, основу которой составляют злаки с плотной дерниной в сочетании со степным разнотравьем и редкими кустами терна, стал реликтовым, чрезвычайно редким видом и в настоящее время находится на грани вымирания.

Население

Численность населения Кутейниковского сельского поселения по состоянию на 01.01.12г. – 2473 человека, что от общей численности населения Зимовниковского района (36,4тыс. чел.) составляет  6,9%.

На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Кутейниковское  поселение входит в число поселений с депопуляцией населения.

Расчет перспективной численности населения на первую очередь генерального плана (2015 год) и на расчетный срок генерального плана (2025г.) произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения с пролонгацией выявленных тенденций.

По состоянию на 01.01.2012 г. численность населения поселения составила 2473 человека.

Обобщенные данные о перспективной численности населения Кутейниковского сельского поселения представлены в таблице.

Таблица

|  | По состоянию на 01.01.2012 г. | Проектные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь до 2015 г. | На прогнозный срок генерального плана до 2025 г. |
| Численность населения, чел. | 2473 | 2429 | 2357 |
| Прирост, убыль, чел. | - | - 44 | - 72 |

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Кутейниковского с.п. приведены в сводной таблице.

Сводная таблица перспективной численности населения

в разрезе населенных пунктов

Таблица

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2012 г.) | Прогнозная численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2025г. |
| ст. Кутейниковская | 1215 | 1210 | 1247 |
| х. Жирный | 32 | 34 | 39 |
| х. Иловайский | 360 | 348 | 314 |
| х. Калинин | 67 | 70 | 79 |
| ст. ж. д. Кутейниково | 28 | 27 | 23 |
| х. Новолодин | 90 | 87 | 77 |
| х. Петровский | 86 | 81 | 69 |
| х. Садовский | 98 | 93 | 81 |
| х. Трудовой | 8 | 8 | 8 |
| х. Харьковский | 489 | 471 | 420 |
| Всего по Кутейниковскому сельскому поселению | 2473 | 2429 | 2357 |

Стабилизации и повышению численности населения будут способствовать расширение положительных тенденций, связанных с активной демографической политикой государства, с развитием фермерского движения и АПК в целом.

Половозрастная структура

Доля мужчин в целом по поселению на 01.01.12г. составила 48,6% населения, что свидетельствует о диспропорции в соотношении мужчин и женщин в сторону последних. Сложившееся соотношение соответствует пропорции количества мужчин и женщин в стране и в области, которая характеризуется преобладанием женского населения.

Выраженные диспропорции в возрастной структуре населения прослеживаются как в исторической ретроспективе, так и в настоящее время.

С 2006 года прослеживается некоторое снижение численности лиц младше трудоспособного возраста с увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста и доли лиц трудоспособного возраста. Общее соотношение возрастных групп носит благоприятный характер и свидетельствует о существенном трудовом потенциале поселения. В связи с этим необходимо поддерживать сложившиеся тенденции увеличения рождаемости и миграционного сальдо путем использования различных социальных инструментов для предотвращения оттока лиц младше трудоспособного и трудоспособного возрастов из-за отсутствия перспектив трудоустройства в пределах сельского поселения.

Численность населения в трудоспособном возрасте Кутейниковского сельского поселения на 01.01.2012г. составила 1557чел., или 63,0% от общей численности населения. Численность занятого населения сельского поселения в отраслях экономики данного поселения за исключением личных подсобных хозяйств на 01.01.12г. составила 539чел. – 21,8,0% от общей численности населения и 34,6% от населения в трудоспособном возрасте. Значительная часть занятого населения,  около 35%, работает за пределами сельского поселения. Это связано с отсутствием приемлемых мест приложения труда внутри поселения, что также объясняет высокую занятость в подсобных хозяйствах и миграционный отток населения.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов внутри поселения между видами экономической деятельности не происходит. Наибольшая доля занятого населения в отраслях экономики на территории Кутейниковского сельского поселения приходится на сельское хозяйство – 50,6% работающего населения (Рис 6).

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности в поселении, а также создания новых предприятий и объектов сервиса. Улучшение ситуации на рынке труда также возможно за счет налаживания связей с соседними поселениями и создания общей экономической системы с распределением отраслей специализации и восстановлением потребкооперации, развитием малого бизнеса, фермерства, народных промыслов.

Перспективы расширения рынка труда связаны с активизацией инвестиционных процессов. Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве  реализация ФНП «Развитие АПК» так же потребует привлечения рабочих в АПК,  в частности, в крестьянско-фермерские хозяйства поселения.

Жилой фонд и развитие жилых зон.

Общая площадь жилищного фонда Кутейниковского сельского поселения  -  60,2 тыс. кв. м, в том числе:

- в частной собственности граждан – 56,9 тыс. кв.м (99,3%);

- в муниципальной собственности – 0,4 тыс. кв.м (0,7%).

Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной застройкой. В ее структуре индивидуальные жилые дома составляют 78%, многоквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками - 22%.

Среднегодовой ввод жилья в поселении составляет 470 кв.м в год. В перерасчете на душу населения объем ввода жилья соответствует среднему значению  по  муниципальным районам Ростовской области (0,2 кв.м жилья на человека).

Ветхое и аварийное жилье составляет 0,5 тыс.кв.м или 0,87% общей площади жилищного фонда. Этот показатель немногим выше среднего значения по районам Ростовской области, составляющего 0,75% от общей площади жилых помещений.

Обеспеченность населения  жильем находится на высоком уровне. В поселении на одного жителя приходится 23,3 кв. м жилья при среднем показателе по области 21,3 кв. м. При этом в данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 10 семей. Исходя из коэффициента семейности 2,7 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 кв.м на человека, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. Для обеспечения жильем всех категорий льготников необходимо построить 490 кв.м социального жилья.

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Для расчета принят среднегодовой ввод жилищного фонда в поселении, который составляет 470 м2/год. Исходя из этого на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 9,35 тыс. м2. В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 66,94 тыс. м2, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения на 17% по сравнению  с современным состоянием.

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда

Кутейниковского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Сущест-вующий жилой фонд, тыс.кв.м | Проектируемый жилой фонд, тыс.кв.м | Итого, тыс.кв.м нового строите-льства | Итого, тыс.кв.м по населенному пункту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь | РС |  |  |
|  |  |  | Муници-пальный | Частный | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ст. Кутейниковская | 28,60 | 0,24 | 1,46 | 1,70 | 3,72 | 5,22 | 33,62 |
| 2 | х. Жирный | 0,30 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,46 |
| 3 | х. Иловайский | 8,10 | 0,05 | 0,32 | 0,37 | 0,93 | 1,30 | 9,40 |
| 4 | х. Калинин | 1,40 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 1,75 |
| 5 | ж.д. ст. Кутейниково | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,69 |
| 6 | х. Новолодин | 1,60 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,23 | 0,30 | 1,90 |
| 7 | х. Петровский | 1,90 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,23 | 0,30 | 2,20 |
| 8 | х. Садовский | 2,10 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 2,45 |
| 9 | х. Трудовой | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 10 | х. Харьковский | 12,40 | 0,10 | 0,41 | 0,51 | 1,26 | 1,77 | 14,17 |
|  | Итого по Кутейниковскому сельскому поселению | 57,30 | 0,49 | 2,54 | 2,03 | 7,01 | 9,84 | 66,94 |

Показатели жилищного фонда по структуре застройки Кутейниковского сельского поселения

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд (тыс.м2/тыс.чел.) |
| --- | --- |
|  | Сущест-вующий | I очередь | Расчетный срок |
|  |  | Сохраня- емый | Новое стр-во | Сохраня-емый | Новое стр-во |
| Индивид. жилые дома | 44,6 | 44,6 | 2,34 | 46,94 | 7,01 |
| Малоэтаж. многоквар. жилые дома (1-3 этажа) | 12,5 | 12,5 | 0,49 | 12,99 | - |
| Итого: по сельскому поселению: | 57,1 | 57,1 | 2,83 | 59,93 | 7,01 |
|  |  | 59,93 | 66,94 |
| Ср. обеспеч. населения жилой площадью, ( м2/чел.) | 23,3 | 24,7 | 28,4 |

Данные по жилищному фонду

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд, тыс.м2 |
| --- | --- |
|  | Существующий | I очередь | Расчетный срок |
|  |  | Сохраня- емый | Новое строительство | Сохраня-емый | Новое строительство |
| ст-ца Кутейниковская |
| Индивидуальные жилые дома | 15,84 | 15,84 | 1,50 | 17,34 | 3,72 |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома (1-3 этажа) | 12,56 | 12,56 | - | 12,56 | - |
| Х .Харьковский |
| Индивидуальные жилые дома | 12.4 | 12,4 | 0,51 | 12,91 | 1,26 |
| х. Иловайский |
| Индивидуальные жилые дома | 8,1 | 8,1 | 0,37 | 8,47 | 0,93 |
| х. Садовский |
| Индивидуальные жилые дома | 2,1 | 2,1 | 0,12 | 2,2 | 0,23 |
| х. Петровский |
| Индивидуальные жилые дома | 1,9 | 1,9 | 0,07 | 1,97 | 0,23 |
| х. Новолодин |
| Индивидуальные жилые дома | 1,6 | 1,6 | 0,07 | 1,67 | 0,23 |
| х. Калинин |
| Индивидуальные жилые дома | 1,4 | 1,4 | 0,12 | 1,52 | 0,23 |
| х. Жирный |
| Индивидуальные жилые дома | 0,3 | 0,3 | 0,07 | 0,37 | 0,09 |
| х. Трудовой |
| Индивидуальные жилые дома | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - |
| ст. ж/д Кутейниково |
| Индивидуальные жилые дома | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | 0,09 |
| Итого по поселению: | 5,71 | 57,3 | 2,83 | 59,93 | 7,01 |

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

1. Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП РосНИПИУрбанистики, г. Санкт-Петербург, 2004 г;

2. Схема территориального планирования Зимовниковского района, разработанная  ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», г.Москва, 2008 г;

3. Материалы, предоставленные администрациями Зимовниковского района и Кутейниковского сельского поселения, организациями, эксплуатирующими системы инженерно-технического обеспечения в сельском поселении, а также информация, полученная в результате натурных обследований;

4. Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 г., утвержденная постановлением Администрации Ростовской области № 186 от 16.09.2010 г.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования  при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство.

Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений.

При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям также определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

# Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## Водоснабжение и водоотведение

1.Расчетный срок прогнозируется уменьшение численности населения.  Для приведения в соответствие нормам водопотребления, ориентировочный суточный расход воды в поселении принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного 180 л (п.п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*) для численности населения, прогнозируемой на расчетный срок. Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно прим. 4 к табл. 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водопотребления в поселении приведен в таблице:

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водопотребления на одного жителя, л/сут. | Численность населения, чел | Водопотребление, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-питьевые нужды | Полив | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего, м³/сут |
| Расчетный срок |
| ст-ца Кутейниковская | 180,70 | 1247 | 224,0 | 87,0 | 22,0 | 22,0 | 355,0 |
| х.Харьковский | « | 420 | 76,0 | 29,0 | 7,0 | 7,0 | 119,0 |
| х.Иловайский | « | 314 | 57,0 | 22,0 | 6,0 | 6,0 | 91,0 |
| х.Садовский | « | 81 | 15,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 25,0 |
| х.Петровский | « | 69 | 12,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 19,0 |
| х.Новолодин | « | 77 | 14,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 21,0 |
| х.Калинин | « | 79 | 14,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 21,0 |
| х.Жирный | « | 39 | 7,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 |
| х.Трудовой | « | 8 | 1,0 | 1,0 | - | - | 2,0 |
| ст.ж/д Кутейниково | « | 23 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |
| Итого по поселению: | 2357 | 424,0 | 164,0 | 42,0 | 42,0 | 672,0 |

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно- питьевые нужды населения предлагается выполнить работы по переоценке и переутверждению  запасов Атминского участка Зимовниковского месторождения подземных пресных вод в пределах территорий станицы Кутейниковской, хуторов Харьковский, Иловайский, Садовский, Петровский, Новолодин, Калинин,  проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов и оформление лицензии на недропользование.

Проектом генерального плана предлагается выполнить следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих сетей водоснабжения в населенных пунктах, имеющих централизованные системы водоснабжения:

1. Выполнение в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в станице Кутейниковской работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях; кольцевание сетей; выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома; замена глубинных насосов в артезианских скважинах; установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющей большой процент износа.

2. Строительство централизованных систем водоснабжения  в хуторах Садовский, Петровский, Калинин, подачу воды в которые предлагается осуществлять по межпоселковому водоводу из артезианских скважин, расположенных в станице Кутейниковской.   Для осуществления указанных решений, проектом генерального плана предлагается строительство новой артезианской скважины рядом с существующими, строительство регулирующего резервуара и насосной станции II подъема для подачи воды в системы водоснабжения хуторов и станицы Кутейниковской, строительство  в хуторах водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях предлагается установить водонапорные башни.  В связи с тем, что жесткость воды в артезианских скважинах превышает нормативные требования, проектом предлагается установить в здании насосной водоочистную установку для снижения общей жесткости и  электролизную установку для обеззараживания воды. Подбор оборудования водоочистки, производительность насоса в скважине, емкость регулирующего резервуара и объем баков водонапорных башен определяются на последующих стадиях проектирования после уточнения производительности систем водоснабжения и физико-химических показателей воды в источнике водоснабжения.

3. Строительство в хуторе Иловайский централизованной системы водоснабжения с подачей воды в систему из артезианских скважин, предлагаемых к строительству на территории Атминского участка Зимовниковского месторождения подземных пресных вод (юго-западнее хутора, на расстоянии 1700 м). Проектом предлагается строительство 2-х артезианских скважин и  водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов и водонапорной башни. Водоочистную установку и электролизную установку для обеззараживания воды, предлагается установить на площадке рядом с артезианскими скважинами.

4. Выполнение в хуторе Харьковский работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях;  кольцевание сетей; выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома;  замена глубинного насоса в артезианской скважине; установка новых водонапорных башен взамен существующих; строительство второй артезианской скважины; установка оборудования для очистки и обеззараживания воды.

5. Строительство централизованной системы водоснабжения в хуторе Новолодин с подачей воды в систему из 2-х артезианских скважин, предлагаемых к строительству на территории хутора. Проектом предлагается строительство  водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов и водонапорных башен, установка оборудования для очистки и обеззараживания воды.

6. При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

7. Оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В баках водонапорных башен, кроме аварийного, должен  храниться противопожарный запас воды в объеме 3 м3 из расчета тушения одного наружного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

В связи с незначительными  объемами водопотребления  в хуторах Жирный, Трудовой, ж/д станции Кутейниково и значительным удалением их от централизованных источников водоснабжения сельского поселения водоснабжение хуторов  предлагается осуществлять по существующей схеме – за счет подвоза автоцистернами ПК «ЖКС» администрации Кутейниковского сельского поселения из ближайших хуторов, имеющих централизованные системы водоснабжения.

Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

После утверждения генерального плана, рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении в дополнение к существующей поселковой  целевой программе по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

- применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Водоотведение

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.2.1. табл.3 СНиП 2.04.03-85).

Ориентировочные суточные расходы стоков на расчетный срок

| Населенный пункт | Удельная норма водоот-ведения на одного жителя, л/сут | Числен-ность населе-ния, чел | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| Расчетный срок |
| ст-ца Кутейниковская | 180 | 1247 | 224,0 | 22,0 | 22,0 | 268,0 |
| х. Харьковский | « | 420 | 76,0 | 7,0 | 7,0 | 90,0 |
| х. Иловайский | « | 314 | 57,0 | 6,0 | 6,0 | 69,0 |
| х. Садовский | « | 81 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 19,0 |
| х. Петровский | « | 69 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 14,0 |
| х. Новолодин | « | 77 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 16,0 |
| х. Калинин | « | 79 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 16,0 |
| х. Жирный | « | 39 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 |
| х. Трудовой | « | 8 | 1,0 | - | - | 1,0 |
| ст. ж/д Кутейниково | « | 23 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| Итого по поселению: | 2357 | 424,0 | 42 | 42,0 | 508,0 |

Для канализования существующей и планируемой застройки станицы Кутейниковской, хуторов Харьковский, Иловайский, Садовский, Петровский, Новолодин, Калинин проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод   на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС предлагается отводить в  реку Большая Куберле. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях. Количество ЛОС и их размещение  на схеме генплана принято исходя из протяженности населенных пунктов и рельефа территории. Проектом предлагается размещение ЛОС в следующих населенных пунктах:

- станица Кутейниковская - 1 ЛОС в западной части станицы;

- хутор Харьковский – 1 ЛОС в восточной части хутора;

- хутор Иловайский  – 1 ЛОС в восточной части хутора;

- хутор Садовский - 1 ЛОС в юго-западной части хутора;

- хутор Петровский -1 ЛОС в юго-западной части хутора;

- хутор Новолодин – 1 ЛОС в северной части хутора;

- хутор Калинин – 1 ЛОС в центральной части хутора.

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

В связи с малочисленностью населения проживающего в хуторах Жирный, Трудовой, ж/д станции Кутйниково, канализование их предлагается осуществлять по существующей схеме - в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих, в соответствии требованиями санитарно-эпедимеологического и природоохранного законодательства.  Жидкие отходы из выгребных ям хутора Жирный предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС, предлагаемое к установке в хуторе Новолодин, хутора Трудовой – на ЛОС в хуторе Харьковский, ж/д станция Кутейниково – на ЛОС в станице Кутейниковская.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией, после утверждения генерального плана поселения, в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых сток

## Газоснабжение.

Проектом генерального плана, в течение расчетного срока реализации генерального плана, предлагается выполнить 100% газификацию всех населенных пунктов поселения за исключением хутора Трудовой. Газификацию населенных пунктов поселения предлагается осуществить в соответствии с  расчетной схемой газоснабжения  Зимовниковского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.). Объем потребления газа, определенный схемой для сельского поселения, приведён в таблице 35.

Для определения прогнозируемых объемов потребления тепловой энергии и природного газа на нужды пищеприготовления, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для жилых и общественных зданий в районах нового строительства, в проекте генерального плана использованы укрупненные показатели с учетом параметров проектируемой застройки и планируемой численности населения.

| Годовые расходы, тыс.м3 | Максимальные часовые расходы, м3/час |
| --- | --- |
| Индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого |
| ст-ца Кутейниковская |
| 276,6 | 1180,2 | 1019,8 | 2476,6 | 154 | 614 | 510 | 1278 |
| х. Жирный |
| 4,8 | 20,4 | - | 25,2 | 3 | 11 | - | 14 |
| х. Иловайский |
| 99,1 | 422,8 | - | 521,9 | 55 | 220 | - | 275 |
| х. Калинин |
| 12,6 | 53,8 | - | 66,4 | 7 | 28 | - | 35 |
| ст. ж/д Кутейниково |
| 9,8 | 42 | - | 51,8 | 5 | 22 | - | 27 |
| х. Новолодин |
| 29.5 | 125,9 | - | 155,4 | 16 | 66 | - | 82 |
| х. Петровский |
| 24,5 | 104,4 | - | 128,9 | 14 | 54 | - | 68 |
| х. Садовский |
| 31,8 | 135,6 | - | 167,4 | 18 | 71 | - | 89 |
| х. Харьковский |
| 141,9 | 605,7 | 523,3 | 1270,9 | 79 | 315 | 262 | 656 |
| Итого |
| 630,6 | 2690,8 | 1543,1 | 4864,5 | 351,0 | 1401 | 772 | 2524 |

Расчеты потребности в тепловой энергии и природном газе выполнены  в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СНиП 21-01-99* «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СНиП 2.04.01-85*, «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Прогнозируемое суммарное по сельскому поселению увеличение потребления природного газа на индивидуальные, коммунально-бытовые нужды, отопление жилых и общественных зданий определено с учетом увеличения численности населения и увеличения площадей жилищного фонда на расчетный, срок по сравнению с существующими показателями поселения и приведено в табл.:

| Прогнозируемое увеличение расхода газа, м3/ час |
| --- |
| Отопление, вентиляция | Пищеприготовление, горячее водоснабжение |
| I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| 66,0 | 227,0 | 4,0 | 13,0 |

Прогнозируемое увеличение расхода газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции жилых и общественных зданий поселения составляет:

I очередь - 70 м3/час;

Расчетный срок - 240 м3/час;

I очередь  - 124 тыс.м3/год;

Расчетный срок - 473 тыс. м3/год.

Увеличение площади жилищного фонда планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов усадебного типа.

После утверждения генерального плана поселения,  необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Зимовниковского района с учетом изменений в параметрах газопотребления населенных пунктов поселения.

Газификацию населенных пунктов сельского поселения предлагается осуществить в соответствии со схемой ОАО «Гипрониигаз»  от АГРС «Зимовники», подача газа на  которую производится  по газопроводу- отводу  159 мм от  магистрального газопровода  «Починки-Изобильный-ССПХГ» диаметром 1420 мм,  рабочим давлением газа 7,4 МПа. Газификация хуторов станет возможной после строительства межпоселкового газопровода высокого давления I категории от АГРС «Зимовники» до ГГРП, предлагаемого схемой к размещению в станице Кутейниковской и межпоселкового газопровода  высокого давления II категории от ГГРП до хутора Новолодин. Газификация хутора Трудовой не предусматривается из-за малочисленности проживающего в нем населения. Газификацию планируемых к размещению объектов плана предлагается осуществить от ГРП, размещаемых в каждом из хуторов по системе распределительных газопроводов низкого давления.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточнения расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

## Электроснабжение.

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, выполняется по удельным расчетным электрическим нагрузкам  в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г). Нагрузки приведены к шинам 10 кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999 г., «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Результаты расчетов приведены в таблице:

| Наименование населенного пункта | Планируемое увеличение жилой площади (тыс. м2) | Удельная расчетная нагрузки (Вт/м2) | Планируемый прирост электрической нагрузки (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| ст-ца Кутейниковская | 1,5 | 5,22 | 15х1,3* | 29,0 | 102,0 |
| х.Харьковский | 0,51 | 1,77 | « | 10,0 | 35,0 |
| х.Иловайский | 0,37 | 1,3 | « | 7,0 | 25,0 |
| х.Садовский | 0,12 | 0,35 | « | 2,0 | 7,0 |
| х.Петровский | 0,07 | 0,3 | « | 1,0 | 6,0 |
| х.Новолодин | 0,07 | 0,3 | « | 1,0 | 6,0 |
| х.Калинин | 0,12 | 0,35 | « | 2,0 | 7,0 |
| х.Жирный | 0,07 | 0,16 | « | 1,0 | 3,0 |
| ст.ж/д Кутейниково | - | 0,09 | « | - | 2,0 |
| Итого: | 2,83 | 9,84 |  | 53,0 | 193,0 |
| Всего с К=1,3** | 69,0 | 251,0 |
| На шинах 10 кВ | 59,0 | 213,0 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Проектом генерального плана не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается равным 1,0% в год.

Для обеспечения электроэнергией планируемых для развития территорий населенных пунктов, проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а также реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном  исполнении. Управление освещением автоматическое  с использованием каскадных схем управления.  В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов;

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и общественных зданий;

-разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении;

## Инженерная подготовка территории.

# Показатели по инженерному обеспечению поселения

| 6. | Показатель | Единица измерения | Совре- менное состоя -ние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Водоснабжение |
| 6.1.1. | Водопотребление из централизованной системы водоснабжения | тыс.м3/сут. | 0,08 | 0,672 | 0,672 |
| 6.1.2. | Среднесуточное потребление воды на 1 человека | л/сут. | 47 | 276 | 285 |
|  | в том числе на хозяйственно-бытовые нужды |  |  | 174 | 180 |
| 6.2. | Канализация |
| 6.2.1. | Поступление сточных вод в централизованную систему канализации | тыс.м3/сут. | - | 0,508 | 0,598 |
| 6.2.2. | Блочно-модульные локальные очистные сооружения (ЛОС) | ед. | - | - | 7 |
| 6.3. | Электроснабжение |
| 6.3.1. | Потребление электроэнергии | млн.квт.час/год | 4,172 | 4,34 | 4,96 |
| 6.3.2. | Источники покрытия электрических нагрузок |  | ПС 110/35/10 кВ «Харьковская» |
| 6.4. | Газоснабжение |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 70 | 98 |
| 6.4.1. | Прогнозируемое увеличение потребления газа в районах нового строительства | тыс.м3/час. | - | 124 | 473 |
| 6.4.2. | Источники подачи газа |  | АГРС «Зимовники» |
| 6.5. | Связь |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования | всего номеров | 191 | 340 | 340 |
| 6.5.3. | Количество отделений почтовой связи | ед. | 1 | 1 | 1 |

Существующее состояние

Централизованными системами водоснабжения в Кутейниковском сельском поселении оборудованы станица Кутейниковская (2 водонапорные башни) и хутор Харьковский (1 водонапорная башня).

Источником водоснабжения станицы Кутейниковской и хутора Харьковский являются участки недр Ергинского  артезианского бассейна (Атминский участок Зимовниковского месторождения подземных пресных вод).  Площадь  Атминского участка подземных пресных вод составляет 9935,8 га. Эксплуатационные запасы подземных вод оцениваются 7,4 тыс. м3/сут. по категории С2.  В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод,  прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют. Лицензия № 01687 на право пользования недрами в станице Кутейниковской выдана МУП «ЖКС» администрации Кутейниковского сельского поселения до 28 февраля 2012 года.     Подача воды в водопроводные сети станицы Кутейниковской и хутора Харьковский осуществляется из артезианских скважин в которых установлены глубинные насосы ЭЦВ 6.  Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети установлены водонапорные  башни объемом бака 17 м3. Водопроводные сети в основном тупиковые и закольцованы только в центральной части станицы Кутейниковской.

В баках водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного наружного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Для отбора воды, на случай пожара, в баке водонапорной баши предусмотрен патрубок с запорным краном.

Сети находятся в изношенном состоянии и требуют капитального ремонта, требуется также замена глубинных насосов в артезианских скважинах и замена водонапорных башен.

Все водопроводные сооружения  не имеют обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны источника водоснабжения.

Водоснабжение хутора Новолодин осуществляется из общественного колодца, который заполняется родниками и из водонапорной башни. Снабжение водой хуторов Иловайский, Петровский, Садовский, Калинин, Жирный осуществляется за счет подвоза автоцистернами МУП «ЖКС» администрации Кутейниковского сельского поселения из артезианской скважины, расположенной в Кутейниковском сельском поселении.

Проектные предложения

Проектом в I очередь и расчетный срок прогнозируется уменьшение численности населения.  Для приведения в соответствие нормам водопотребления, ориентировочный суточный расход воды в поселении принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного 180 л (п.п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*) для численности населения, прогнозируемой на расчетный срок. Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно прим. 4 к табл. 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения генеральным планом предлагается выполнить работы по переоценке и переутверждению  запасов Атминского участка Зимовниковского месторождения подземных пресных вод в пределах территорий станицы Кутейниковской, хуторов Харьковский, Иловайский, Садовский, Петровский, Новолодин, Калинин,  проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов и оформление лицензии на недропользование.

Проектом генерального плана предлагается выполнить следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих сетей водоснабжения в населенных пунктах, имеющих централизованные системы водоснабжения:

1.Выполнение в станице Кутейниковской работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома, замена глубинных насосов в артезианских скважинах, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющей большой процент износа.

2. Строительство централизованных систем водоснабжения  в хуторах Садовский, Петровский, Калинин, подачу воды в которые предлагается осуществлять по межпоселковому водоводу из артезианских скважин, расположенных в станице Кутейниковской.          Для осуществления указанных решений, проектом генерального плана предлагается строительство новой артезианской скважины рядом с существующими, строительство регулирующего резервуара и насосной станции II подъема для подачи воды в системы водоснабжения хуторов и станицы Кутейниковской, строительство  в хуторах водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях предлагается установить водонапорные башни.  В связи с тем, что жесткость воды в артезианских скважинах превышает нормативные требования, проектом предлагается установить в здании насосной водоочистную установку для снижения общей жесткости и  электролизную установку для обеззараживания воды. Подбор оборудования водоочистки, производительность насоса в скважине, емкость регулирующего резервуара и объем баков водонапорных башен определяются на последующих стадиях проектирования после уточнения производительности систем водоснабжения и физико-химических показателей воды в источнике водоснабжения.

3. Строительство централизованной системы водоснабжения в хуторе Иловайский с подачей воды в систему из артезианских скважин, предлагаемых к строительству на территории Атминского участка Зимовниковского месторождения подземных пресных вод, юго-западнее хутора, на расстоянии 1700 м. Проектом предлагается строительство 2-х артезианских скважин, строительство  водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов и водонапорной башни. Водоочистную установку и электролизную установку для обеззараживания воды, предлагается установить на площадке рядом с артезианскими скважинами.

4. Выполнение в хуторе Харьковский работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях,  кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома,  замена глубинного насоса в артезианской скважине, установка новых водонапорных башен взамен существующих, строительство второй артезианской скважины, установка оборудования для очистки и обеззараживания воды.

5. Строительство централизованной системы водоснабжения в хуторе Новолодин с подачей воды в систему из 2-х артезианских скважин, предлагаемых к строительству на территории хутора. Проектом предлагается строительство  водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов и водонапорных башен, установка оборудования для очистки и обеззараживания воды.

6. При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

7. Оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В баках водонапорных башен кроме аварийного, должен  храниться противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного наружного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

В связи с незначительными  объемами водопотребления  в хуторах Жирный, Трудовой, ж/д станции Кутейниково и значительным удалением их от централизованных источников водоснабжения сельского поселения водоснабжение хуторов  предлагается осуществлять по существующей схеме – за счет подвоза автоцистернами МУП «ЖКС» администрации Кутейниковского сельского поселения из ближайших хуторов, имеющих централизованные системы водоснабжения.

Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

После утверждения генерального плана, рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении в дополнение к существующей поселковой  целевой программе по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

- применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения

затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Площадка для размещения инженерных сооружений должна иметь оборудованную зону санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002.

Подачу воды в резервуары предлагается осуществлять из существующих и вновь построенных артезианских скважин. Количество артезианских скважин и производительность насосов определяется после подсчета  эксплуатационных запасов подземных вод и проведения государственной экспертизы материалов подсчета запасов. Объем резервуаров воды определяется на последующих стадиях проектирования после уточнения объемов водопотребления в населенных пунктах.

Разработка проектов реконструкции и нового строительства систем водоснабжения сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

Вся система водоснабжения работает как единый организм и обладает большой устойчивостью функционирования. Её надёжность увеличивается в связи с устройством на территории многочисленных водорегулирующих узлов с большими запасами воды.

В случае возникновения экстремальных условий и выхода из строя водопроводных станций в магистральных водоводах и регулирующих узлах остаётся достаточно большое количество запасов воды, которую можно использовать для нужд населения.

Электроснабжение

Электрические сети должны проектироваться с учётом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени.

Существующее  состояние

Источником электроснабжения населенных пунктов Кутейниковского сельского поселения является трансформаторная подстанция ПС 110/35/10 кВ «Харьковская»  филиала ОАО «МРСК  Юга»- «Ростовэнерго». От подстанции по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Зимовниковский РЭС ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». На территории поселения расположены ПС 35/6 кВ «НС-4» и ПС 35/6 кВ «НС-5» для электроснабжения насосных станций системы сельскохозяйственного орошения. Через территорию сельского поселения проходит ЛЭП 500 кВ Волгодонская АЭС – ПС «Тихорецк Кбэ)».

Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние.   Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов. Это связано с постоянным ростом электрификации быта сельского населения и отставанием от этого процесса работ по реконструкции линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Проектные предложения

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, выполняется по удельным расчетным электрическим нагрузкам  в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г). Нагрузки приведены к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»).

Проектом генерального плана не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах  поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается равным 1,0% в год.

Для обеспечения электроэнергией планируемых для развития территорий населенных пунктов, проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а также реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном  исполнении. Управление освещением автоматическое  с использованием каскадных схем управления.  В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов;

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и общественных зданий;

-разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении.

Жилищное строительство

Обеспеченность населения  жильем находится на высоком уровне. В поселении на одного жителя приходится 23,3 кв. м жилья при среднем показателе по области 21,3 кв. м. При этом в данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 10 семей. Исходя из коэффициента семейности 2,7 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 м2 на человека, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. Для обеспечения жильем всех категорий льготников необходимо построить 490 м2 социального жилья.

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Для расчета принят среднегодовой ввод жилищного фонда в поселении, который составляет 470 м2/год.

На 1 очередь строительства предполагается введение 2830 м2 жилищного строительства, из которых 2340 частного жилфонда и 490 м2 муниципального жилья. Из них максимальный объём жилищного строительства, составляющий 1,50 тыс. м2 предлагается в ст. Кутейниковская. В итоге общая площадь жилищного фонда в Кутейниковском поселении на первую очередь составит 59,93 тыс. м2, что обеспечит увеличение жилого фонда поселения на 5% по сравнению с современным состоянием.

Из объектов соцкультбыта на первую очередь предлагается строительство - в х. Иловайский: фельдшерско-акушерского пункта с участком площадью 2000 м2, аптеки на 15 м2 торговой площади (в составе ФАП) (участок площадью 25 м2);

- в х. Харьковский: аптеки 15 м2 в составе ФАП (участок площадью 25 м2).

|  | Жилищный фонд ст. Кутейниковская всего | тыс.м2 общ. площади | 28,40 | 29,9 | 33,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Плотность населения | чел/га | 14 | 14 | 15 |
| 1.2 | Селитебная территория всего | га | 84,58 | 84,58 | 84,58 |
| 1.3 | Плотность жилищного фонда | м2/га | 335,8 | 353,5 | 397,5 |
| 2. | Жилищный фонд х. Иловайский всего | тыс.м2 общ. площади | 8,10 | 8,47 | 9,40 |
| 2.1 | Плотность населения | чел/га | 11 | 11 | 10 |
| 2.2 | Селитебная территория всего | га | 32,23 | 32,23 | 32,23 |
| 2.3 | Плотность жилищного фонда | м2/га | 251,3 | 262,8 | 291,7 |
| 3. | Жилищный фонд х. Харьковский всего | тыс.м2 общ. площади | 12,40 | 12,91 | 14,17 |
| 3.1 | Плотность населения | чел/га | 17 | 17 | 15 |
| 3.2 | Селитебная территория всего | га | 28,48 | 28,48 | 28,48 |
| 3.3 | Плотность жилищного фонда | м2/га | 435,4 | 453,3 | 497,5 |
| 4. | Жилищный фонд х. Садовский всего | тыс.м2 общ. площади | 2,10 | 2,22 | 2,45 |
| 4.1 | Плотность населения | чел/га | 23 | 22 | 19 |
| 4.2 | Селитебная территория всего | га | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| 4.3 | Плотность жилищного фонда | м2/га | 502,4 | 531,1 | 586,1 |
| 5. | Жилищный фонд х. Петровский всего | тыс.м2 общ. площади | 1,90 | 1,97 | 2,20 |
| 5.1 | Плотность населения | чел/га | 19 | 18 | 16 |
| 5.2 | Селитебная территория всего | га | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 5.3 | Плотность жилищного фонда | м2/га | 429,9 | 445,7 | 497,7 |
| 6. | Жилищный фонд х. Новолодин всего | тыс.м2 общ. площади | 1,60 | 1,67 | 1,90 |
|  | Плотность населения | чел/га | 20 | 19 | 17 |
|  | Селитебная территория всего | га | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
|  | Плотность жилищного фонда | м2/га | 357,9 | 373,6 | 425,1 |
| 7. | Жилищный фонд х. Калинин всего | тыс.м2 общ. площади | 1,40 | 1,52 | 1,75 |
|  | Плотность населения | чел/га | 7 | 8 | 8 |
|  | Селитебная территория всего | га | 9,37 | 9,37 | 9,37 |
|  | Плотность жилищного фонда | м2/га | 149,4 | 162,2 | 186,8 |
| 8. | Жилищный фонд х. Жирный всего | тыс.м2 общ. площади | 0,30 | 0,37 | 0,46 |
|  | Плотность населения | чел/га | 40 | 43 | 49 |
|  | Селитебная территория всего | га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Плотность жилищного фонда | м2/га | 375,0 | 462,5 | 575,0 |
| 9. | Жилищный фонд х. Трудовой всего | тыс.м2 общ. площади | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Плотность населения | чел/га | 15 | 15 | 15 |
|  | Селитебная территория всего | га | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Плотность жилищного фонда | м2/га | 566,0 | 566,0 | 566,0 |
| 10. | Жилищный фонд ст. ж/д Кутейниково всего | тыс.м2 общ. площади | 0,60 | 0,60 | 0,69 |
|  | Плотность населения | чел/га | 23 | 22 | 19 |
|  | Селитебная территория всего | га | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  | Плотность жилищного фонда | м2/га | 495,9 | 495,9 | 570,2 |

Инженерная подготовка и благоустройство территории.

Отходы производства и потребления

- ликвидация 2 объектов размещения ТБО, расположенных возле ст. Кутейниковская и х. Харьковский; рекультивация территории;

- разработка муниципальной программы по обращению с отходами производства и потребления с учётом их вывоза на размещаемый на территории соседнего Верхнесеребряковского сельского поселения мусороперерабатывающего комплекса.

- разработка и внедрение схемы санитарной очистки территории поселения  от ТБО.

Глава Кутейниковского

сельского поселения 	А. П. Щука

Приложение 1

к Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Кутейниковское сельское  поселение»

на 2012 – 2015 гг. и на период до 2025  года»

Основные мероприятия программы

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Стоимость, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012г. тыс. руб. | 2013г. тыс. руб. | 2014г. .тыс. руб. | 2015г. тыс. руб. | На период до 2025г |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Развитие газоснабжения на территории Кутейниковского сельского поселения |
| 1.1 | Капитальное строительство объекта «Газораспределительные сети в ст. Кутейниковская, х. Иловайский Зимовниковского района Ростовской области» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2012-2013 гг. | Областной бюджет Местный бюджет | 18207,1 2817,3 |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальное строительство объекта «Газификация муниципального учреждения культуры «СДК Кутейниковский» Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2012г. | Областной бюджет Местный бюджет | 2810,0 430,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Изготовление ПСД для строительства «Газораспределительных сетей в х.Харьковский, х. Садовский, х.Петровский, х.Калинин Зимовниковского района Ростовской области» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | На период до 2025г | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  | 9520,0 480,0 |  |
| 1.4 | Капитальное строительство межпоселкового газопровода от ст.Кутейниковской до х.Харьковского через, х. Садовский, х.Петровский, х.Калинин Зимовниковского района Ростовской области» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | На период до 2025г | ОАО «Ростовоблгаз» |  |  |  | 9 000,0 |  |
| 1.5 | Капитальное строительство объектов «Газораспределительные сети в х.Харьковский, х. Садовский, х.Петровский, х.Калинин Зимовниковского района Ростовской области» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | На период до 2025г | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  | 20 944,0 1056,0 |
|  | Капитальное строительство объекта «Газификация муниципального учреждения образования МБОУ Кутейниковская СОШ N 3 | Отдел образования Зимовниковского района Ростовской области | 2012г. | Областной бюджет Местный бюджет | 5959,0 922,0 |  |  |  |  |
|  | Капитальное строительство объекта «Газификация муниципального учреждения образования МБДОУ детский сад "Малыш") | Отдел образования Зимовниковского района Ростовской области | 2013г. | Областной бюджет Местный бюджет |  | 3243,5 163,5 |  |  |  |
|  | Капитальное строительство объекта «Газификация муниципального учреждения Кутейниковской СВА | ЦРБ Зимовниковского района Ростовской области | 2013г. | Областной бюджет Местный бюджет |  | 2897,1 146,1 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 26976,1 | 6140,6 |  | 9520,0 | 20944,0 |
|  | Местный бюджет | 4169,3 | 309,6 |  | 480,0 | 1056,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 9000,0 |  |
|  | Областной бюджет | 31 145,4 | 6 450,2 | 0,0 | 19 000,0 | 22 000,0 |
| 2. Развитие водоснабжения на территории Кутейниковского сельского поселения | Местный бюджет |
| 2.1 | Внебюджетные источники | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2011-2013 гг. | Областной бюджет Местный бюджет | 10000,0 1547,3 | 8920,8 1380,3 | 2 514,4 389,0 |  |  |
| 2.2 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт водопровода в х.Харьковский Зимовниковского района Ростовской области 2,9 км. | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2013 | Областной бюджет Местный бюджет |  | 1 502,0 75,7 |  |  |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт водопровода в х.Харьковский Зимовниковского района Ростовской области 2,9 км. | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014-2015 | Областной бюджет Местный бюджет |  |  | 3808,0 192,0 | 3808,0 192,0 |  |
| 2.4 | Замена водонапорных башен в х.Харьковский, ст.Кутейниковская, х.Новолодин (4 башни) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014-2016 | Областной бюджет Местный бюджет |  |  | 380,8 19,2 | 761,6 38,4 | 380,8 19,2 |
| 2.5 | Капитальное строительство водопровода в х. Иловайский Зимовниковского района Ростовской области | Администрация Кутейниковского сельского поселения | На период до 2025 г. | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  | 17136,0 864,0 |
| 2.6 | Изготовление ПСД на капитальное строительство водопровода в х. Иловайский Зимовниковского района Ростовской области 8 км. | Администрация Кутейниковского сельского поселения | На период до 2025г | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  | 4760,0 240,0 |
| 2.7 | Разработка ПСД на строительство санитарных зон вокруг скважин в ст. Кутейниковская | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 г. | Областной бюджет Местный бюджет |  |  | 95,2 4,8 |  |  |
| 2.8 | Строительство санитарных зон вокруг скважин в ст.Кутейниковской | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2015 г. | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  | 1142,4 57,6 |  |
| 2.9 | Разработка ПСД на строительство артезианской скважины | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2015-2025 гг. | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  | 95,2 4,8 |
| 2.10 | Разработка ПСД на строительство насосной станции с водоочистной утановкой и электролизной установкой | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2015-2025 гг. | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  | 4760,0 240,0 |
| 2.11 | Строительство артезианской скважины в ст. Кутейниковской | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2015-2025 гг. | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  | 1904,0 96,0 |
| 2.12 | Строительство насосной станции с водоочистной утановкой и электролизной установкой | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2015-2025 гг. | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  | 47600,0 2400,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 10000,0 | 10422,8 | 6798,4 | 5712,0 | 76636,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1547,3 | 1456,0 | 605,0 | 288,0 | 3864,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 11 547,3 | 11 878,8 | 7 403,4 | 6000,0 | 80500,0 |
| 3.Развитие электроснабжения на территории Кутейниковского сельского поселения |
| 3.1 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2015 г. | ОАО «МРСК-Юга» |  |  |  | 25000,0 |  |
| 3.2 | Реконструкция сетей наружного освещения в ст.Кутейниковской | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2016 г. | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  | 500,0 |
| 3.3 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2016-2025 гг. | ОАО «МРСК-Юга» |  |  |  |  | 5000,0 |
| 3.4 | Приобритение светодиодных светильников для наружного освещения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | постоянно | Местный бюджет |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 200,0 |
| 3.5 | Оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ. | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2016-2025 гг. | Местный бюджет |  |  |  |  | 300,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 25000,0 | 5000,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 25020,0 | 6000,0 |
| 4. Мероприятия по созданию системы водоотведения на территории Кутейниковского сельского поселения |
| 4.1 | ПСД на строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС) в ст.Кутейниковской | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2016-2025 гг. | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  | 4760,0 240,0 |
| 4.2 | Строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС) в ст.Кутейниковской | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2016-2025 гг. | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  | 47600,0 2400,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 52360,0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 2640,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 55000,0 |
| 5. Мероприятии по организации сбора и вывоза ТБО на территории Кутейниковского сельского поселения |
| 5.1 | Приобритение коммунальной техники | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2016-2025 гг. | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  | 5236,0 264,0 |
| 5.2 | Разработка ПСД на рекультивацию существующих мест размещения отходов | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2015 г. | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  | 250,0 |  |
| 5.3 | Рекультивирование несанкционированных свалок; | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2016-2025 гг. | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  | 600,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 5236,0 |
| Местный бюджет |  |  |  | 250,0 | 864,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 250,0 | 6100,0 |
| Областной бюджет | 36976,1 | 16563,4 | 6798,4 | 15232,0 | 155176,0 |
| Местный бюджет | 5716,6 | 1785,6 | 625,0 | 1038,0 | 9424,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 34000,0 | 5000,0 |
| ВСЕГО в планируемом периоде | 42692,7 | 18349,0 | 7423,4 | 50270,0 | 169600,0 |

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                                                                                      А. П. Щука